安裝ADB
1.下載最新的 Android SDK package
2.安裝SDK，安裝時會要求系統也要擁有JDK，可以點擊安裝程式中提供的連結進行JDK安裝
3.Android SDK安裝完成後到C:\Program Files\Android\android-sdk
4.執行SDK Manager.exe
5.會跳出一個視窗，請注意以下幾個工具是否有安裝
   Tools:
   - Android SDK Tools
   - Android SDK Platform-tools
   Extras
   - Google USB Driver package 

建立系統捷徑
1. 開始功能表 -> 在 我的電腦 按 滑鼠右鍵 進入 內容
2. 將會跳出 系統內容 的視窗
3. 到 進階 並進入 環境變數
4. 在 系統變數 的地方找到變數名稱為 Path 那列
5. 編輯 Path
6. 在原本的字後面加入下方語法(分號要記得打喔)
    ;C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools
    （其實就是把預設路徑指到SDK的安裝位置）
7. 按確定關閉視窗

讓系統認識Kindle Fire
1.請先下載此檔案
2.將此檔案解壓縮到使用者資料夾
   例如： C:\Documents and Settings\使用者名稱
3.接著到C:\Program Files\Android\android-sdk\extras\googleusb_driver
4.開啟android_winusb.inf
5.在[Google .NTx86]下方加入以下語法
   ;Kindle Fire
   %SingleAdbInterface% = USB_Install, USBVID_1949&PID_0006
   %CompositeAdbInterface% = USB_Install, USBVID_1949&PID_0006&MI_01

6. 在[Google .NTamd64]下方加入以下語法
   ;Kindle Fire
   %SingleAdbInterface% = USB_Install, USBVID_1949&PID_0006
   %CompositeAdbInterface% = USB_Install, USBVID_1949&PID_0006&MI_01

7.存檔並關閉